## Slide 1
16E - Extensão do Serviço de Elétrico Rápido ao Parque do Tejo
22/05/2026 | LISBOA

## Slide 2
ÍNDICE
Enquadramento do projeto e do EIA – Dados Gerais
Localização Administrativa do projeto e enquadramento em Áreas Sensíveis
Minimização e Monitorização
Metodologia e faseamento do EIA
Principais características do projeto
Objetivos/Vantagens do projeto e antecedentes
Avaliação Ambiental
Comparação de Alternativas
Conclusões
09
08
07
06
05
04
03
02
01

## Slide 3
01 ENQUADRAMENTO DO PROJETO E DO EIA – DADOS GERAIS
Projeto: Extensão do Serviço de Elétrico Rápido ao Parque do Tejo (16E), com uma extensão de 11 km e 17 Paragens. Inclui a localização do Parque de Manutenção e Oficinas (PMO).
Fase: Programa Base, equivalente a Estudo Prévio.
Objetivo Geral: Melhorar a mobilidade entre o centro e a zona oriental da cidade de Lisboa.
Proponente: Companhia Carris de Ferro de Lisboa, E.M., S.A. (CARRIS).
Entidade Licenciadora: Câmara Municipal de Lisboa (CML)
Infraestruturas de Portugal (IP, S.A)
Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMT)
Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
Enquadramento RJAIA: Ao abrigo da alínea h) do n.º 10 – Infraestruturas -, do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro
(na sua atual redação) “Linhas de elétrico, linhas de metropolitano aéreas e subterrâneas, linhas suspensas ou análogas de tipo específico, utilizadas exclusiva ou principalmente para transporte de passageiros”, >= 20 ha ou >= 5 km”.
Equipa Técnica responsável pelo EIA: Profico Ambiente e Ordenamento, Lda.
Período de Elaboração do EIA: Entre dezembro de 2024 e abril de 2026 (integrando informação de estudos anteriores, incluindo trabalho de campo).
O PMO não está sujeito a AIA (área inferior a 5 ha), no âmbito do atual RJAIA. A CARRIS tomou como opção a sua inclusão no EIA, de forma a ser avaliado em conjunto com a linha do E16, pois constitui-se, claramente, como uma componente do projeto global - sendo essencial ao funcionamento do sistema de elétrico rápido.
O Sistema de Transporte Coletivo em Sítio Próprio (TCSP) encontra-se classificado como sistema de 2.º Nível pelo PDM de Lisboa, cumprindo as seguintes características:
Intervalo entre circulações inferior a 10 minutos na hora de ponta e inferior a 20 minutos nos restantes períodos do dia;
Velocidade comercial igual ou superior a 19 km/h;
Fiabilidade e regularidade superiores a 95%;
Distância média entre paragens entre 450 m e 500 m;
Horário de funcionamento que cubra, pelo menos, o período das 06:00 à 01:00.

## Slide 4
01 ENQUADRAMENTO DO PROJETO E DO EIA
O percurso em causa faz parte de um trajeto mais extenso, que objetiva articular-se com a linha 15E, atualmente em operação entre Algés e a Praça do Comércio/Praça da Figueira e estabelecer o percurso do elétrico 16E até à zona oriental de Lisboa.

## Slide 5
01 ENQUADRAMENTO DO PROJETO E DO EIA
A Linha do Elétrico 16E, abrange 3 projetos, a saber:
Projeto 1 (Troço 1) – visa prolongar o percurso do 15E, desde o Campo das Cebolas até à Estação de comboios de Santa Apolónia e estabelecer o percurso do 16E, desde a estação de comboios de Santa Apolónia até ao Campo das Cebolas e à estação fluvial sul sueste, em via dedicada, implantando a raquete que permitirá a sua mudança de sentido.
Projeto 2 (Troço 2) - Reformulação e requalificação da Praça de Santa Apolónia, em consequência das obras do PGDL.
Projeto 3 (Troços 3 a 12) - desenvolvimento da linha de elétricos articulados, em canal dedicado, designada Linha 16E, para norte da Estação de Santa Apolónia), através da Av. Infante Dom Henrique, até ao Parque Tejo.
Representação esquemática (e indicativa) do traçado das linhas 15E e 16E, entre a Praça do Comércio e o Parque Tejo
Notes: Projeto 1 (Troço 1) - Trata-se de um projeto autónomo, que desde 2015, se encontra por concretizar, da responsabilidade da CML e que esteve entregue à EMEL para a sua concretização. Não incluído na análise do presente EIA.
Projeto 2 (Troço 2) - inclui na requalificação, o prolongamento da linha do elétrico na futura Nova Praça de Santa Apolónia, em forma de grande rotunda e com intervenção de arte urbana no seu centro, compreendendo todas as infraestruturas, paragens e terminais a ela associados. Não incluído na análise do presente EIA.

## Slide 6
02 ANTECEDENTES DO PROJETO
ANTECEDENTES(S)
Ponto de partida: assinatura de um Protocolo de Cooperação, entre os Municípios de Lisboa, de Oeiras e de Loures, e o Metropolitano de Lisboa, E.P.E., e a Carris, para o estudo, planeamento e concretização do projeto “LIOS - Linha Intermodal Sustentável” nas suas várias vertentes técnicas, ambientais, financeiras e operacionais (promoção do desenvolvimento de uma rede de Transporte Coletivo em Sítio Próprio (TCSP)).
O Protocolo assumia as seguintes intenções:
Assegurar uma ligação rápida e estruturante de transporte público entre as zonas ribeirinhas dos concelhos envolvidos e as principais interfaces em Lisboa, para melhorar a conectividade territorial.
Implementar novos corredores de transporte coletivo com base na extensão da linha de elétrico 15E da Carris, integrando-os na malha urbana como eixos estruturantes.
Fomentar modos suaves associados aos corredores de transporte público, onde viável, criando corredores dedicados ou paralelos para esses modos.
Promover a coesão territorial na Área Metropolitana de Lisboa, melhorar acessibilidades, reduzir a dependência de transporte individual motorizado, aumentar a sustentabilidade ambiental, social e económica do sistema de mobilidade.
Melhorar a confiança no transporte público, fiabilidade dos serviços e competitividade do sistema de transportes públicos.
Na definição do corredor a estudar, tomou-se por base o traçado do LIOS Oriental (designado por Traçado de Referência) do Protocolo.

## Slide 7
02 OBJETIVOS/VANTAGENS DO PROJETO
OBJETIVO(S)
Dar continuidade ao serviço prestado pela linha 15E (entre a Praça do Comércio e a zona Ocidental (Belém/Algés), originando a que o modo elétrico sobre carris venha cobrir todo o arco ribeirinho de Lisboa. Desta forma, ver-se-á garantida com este tipo de solução a ligação entre diferentes áreas funcionais e interfaces da cidade de Lisboa, destacando-se Algés, Belém, Alcântara, Santos, Cais do Sodré, Sul e Sueste, Santa Apolónia, Xabregas, Matinha, Parque das Nações Sul, Gare do Oriente e Parque Tejo.
Reforço na rede de transportes públicos.
O desenvolvimento urbanístico da zona ribeirinha da cidade de Lisboa exige novos serviços que sejam competitivos e capazes de atrair novos utilizadores, seja por transferência modal do transporte individual, seja por aumento da mobilidade das pessoas.
VANTAGEN(S)
Melhorar a mobilidade entre o centro e a zona oriental da cidade
Criar transporte em canal 100% dedicado
Aumentar a oferta de transporte público, com mais postos/paragens, para servir áreas em expansão urbana
Promover a intermodalidade
Contribuir para a sustentabilidade ambiental e melhorar a qualidade de vida urbana
Alternativa ao transporte individual, diminuindo congestionamentos
Segurança e Sustentabilidade

## Slide 8
03 LOCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROJETO
Região NUTS II | Sub-Região NUTS III | Distrito e Concelho | Freguesias
Grande Lisboa | Grande Lisboa | Lisboa | Santa Maria Maior
 |  |  | São Vicente
 |  |  | Penha de França
 |  |  | Beato
 |  |  | Marvila
 |  |  | Parque das Nações
Enquadramento administrativo do Projeto

## Slide 9
03 ENQUADRAMENTO DO PROJETO
EM ÁREAS SENSÍVEIS
A área de estudo não se sobrepõe a nenhuma área incluída no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC).
No que respeita às áreas sensíveis do ponto de vista cultural e patrimonial foram identificadas as seguintes Zonas:
Zona Especial de Proteção (ZEP): Museu Militar (Imóvel de Interesse Público/ Monumento de Interesse Público); ZEP conjunta Barbadinhos e Pavilhão de Portugal (Imóvel de Interesse Público/ Monumento de Interesse Público));
Zona Geral de Proteção: Fábrica A Nacional (Imóvel de Interesse Público/ Monumento de Interesse Público).
Enquadramento da área de estudo em áreas classificadas e/ou sensíveis

## Slide 10
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
Síntese global dos dados do Projeto da Linha de Elétrico 16E
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS | 
Extensão | Aproximadamente 11 km de percurso
Infraestrutura | Canal 100 % dedicado, garantindo maior rapidez e fiabilidade
Paragens/Estações Previstas | Total de 17 (Traçado de Referência): Estação Santa Apolónia Xabregas Beato Marvila
N.º de Elétricos | 24 + 2 + 2 (Prevenção e Manutenção)
Frequência | Intervalos de até 10 minutos entre elétricos
Horário de funcionamento | Período das 06:00 à 01:00
Velocidade média de referência de exploração | 25 km/h
Tempo de Viagem | Cerca de 35 minutos entre os terminais, face aos atuais 60 minutos (15 minutos do Parque das Nações Sul à Praça do Comércio)
Ligações Diretas | À linha Vermelha, Azul e Verde do Metropolitano de Lisboa; Do Arco Ribeirinho Oriental ao Centro da Cidade; Entre os pontos mais relevantes do Parque das Nações e Do Parque Tejo/ Trancão ao BRT de Loures
Material circulante | Capacidade máxima de 220 pessoas
N.º Vias | 2 simples/Via dupla
Largura mínima da seção / espaço canal (m) | Operação com veículos de 2,40 m de largura.
Bitola | 900 mm
Traçado | De nível
Investimento: | 160 milhões de euros, com cofinanciamento europeu
Benefícios Estimados | Avaliados em 298 milhões de euros, considerando melhorias na mobilidade e impactos ambientais positivos (-4800 veículos / dia e -124 mil toneladas CO2) (Relatório TIS)
Parque de Manutenção e Oficinas (PMO) | Previsto construir sob a Ponte Vasco da Gama, onde também serão efetuados os trabalhos de Estação de Serviço e de manutenção. Permitirá as operações de manutenção e limpeza da frota e 15 lugares de parqueamento.
5. Poço do Bispo
Braço de Prata
Matinha
Parque das Nações Sul
9. Oceanário de Lisboa
10. Pavilhão de Portugal
11. Estação Oriente
12. Torre Vasco da Gama
13. Peregrinação
14. Rotunda da República da Colômbia
15. Parque Tejo
16. Parque das Nações Norte
17. Estação Sacavém

## Slide 11
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL CIRCULANTE
O Projeto considera a utilização de material circulante idêntico ao recentemente adquirido à CAF pela Carris: veículo articulado em 5 módulos, com comprimento total de 28,5m, bitola de 900mm, largura dos veículos de 2,40m e circulação unidirecional, com portas de entrada e saída do lado direito do veículo.
Tipologia do material circulante – Planta e Cortes

## Slide 12
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
CARACTERÍSTICAS DO TRAÇADO E ALTERNATIVAS DE PROJETO
O projeto global da extensão do serviço de elétrico rápido ao Parque do Tejo encontra-se repartido em dez troços, referindo-se o presente EIA aos troços 3 a 12, agrupados em seis Zonas.
Foi estabelecido um Traçado de Referência e quatro Alternativas de Traçado:
Alternativas 1, 2, 2A e 3.

## Slide 13
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
CARACTERÍSTICAS DO TRAÇADO E ALTERNATIVAS DE PROJETO
Esquema do Traçado de Referência e Alternativas 1, 2, 2A e 3

## Slide 14
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
PROJETO DE (RE)ORDENAMENTO URBANO (ANÁLISE SWOT)
A metodologia para identificar as maior-valias e dificuldades associadas à implantação do 16E, para cada uma das alternativas e para cada troço em análise, teve em conta as seguintes diretrizes:
Minimizar as alterações à utilização atual do espaço público, melhorando, sempre que possível as condições existentes.
Garantir espaços de circulação pedonal e ciclável e respeitar o número de vias estabelecidos nos PMOT em vigor.
Minimizar as interferências e da necessidade de transplante do arvoredo existente.
Minimizar o desvio das múltiplas infraestruturas enterradas, tendo em conta a respetiva complexidade e custo elevado.
Respeitar as condicionantes de traçado na transposição do viaduto de Santa Apolónia e viabilização de futura ligação à Avenida Mouzinho de Albuquerque.
Respeitar as condicionantes de traçado no atravessamento das urbanizações de Braço de Prata e da Matinha, tendo em conta que no caso concreto da Matinha, os terrenos não se encontram integralmente disponíveis e não há garantia da execução prévia do eixo central da urbanização da Matinha.
Perfil transversal tipo exemplificativo das condicionantes existentes
Constituição de interfaces ‘’secundárias’’, definindo nós nas redes de transporte público de passageiros, de modo a assegurar a articulação entre os vários modos de transporte e promover a intermodalidade.
Notes: Construção prevista de zonas residenciais, de usos terciários e dinâmica turística expetável (previstas em PU e PP e outras figuras de planeamento).
Constituição de interfaces ‘’secundárias’’, definindo nós nas redes de transporte público de passageiros, de modo a assegurar a articulação entre os vários modos de transporte e promover a intermodalidade.
SWOT = Strengths (pontos fortes), Weaknesses (pontos fracos), Opportunities (oportunidades para o “negócio”) e Threats (ameaças para o “negócio”).

## Slide 15
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
TRAÇADO DE REFERÊNCIA
O Traçado de Referência caracteriza-se pela sua linearidade, desenvolvendo-se ao longo do eixo Av. Infante Dom Henrique / Loteamento Prata Riverside/ PP Matinha/ Alameda dos Oceanos, desviando para o Passeio Heróis do Mar, após a Rotunda da República da Colômbia.
Corresponde à solução que, em cada troço, melhor se adapta aos múltiplos condicionamentos, minimizando a interferência com o arvoredo existente, bem como com as infraestruturas enterradas.

## Slide 16
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
O traçado da Alternativa 1 difere do Traçado de Referência, na implantação do canal do elétrico na Av. Infante Dom Henrique e no traçado adjacente ao Parque Ribeirinho Oriental, referente ao Loteamento Prata Riverside/PP da Matinha.
ALTERNATIVA 1

## Slide 17
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
O traçado da Alternativa 2 caracteriza-se por se desenvolver ao longo do eixo Av. Infante Dom Henrique/ Loteamento Prata Riverside/ PP Matinha/ Av. Dom João II (Gare do Oriente) e Via do Oriente.
ALTERNATIVA 2

## Slide 18
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
A Alternativa 2A difere da Alternativa 2 na localização do canal na Av. Infante Dom Henrique.
ALTERNATIVA 2A

## Slide 19
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
O traçado da Alternativa 3 constitui a combinação dos anteriores, com as seguintes condições:
Traçado pelo interior do loteamento Prata e desvio para o Parque Ribeirinho Oriental, salvaguardando a implantação do canal, em caso de incompatibilidade temporal com a execução do PP da Matinha.
Traçado pela Av. D. João II, via Gare do Oriente, até à Av. da Boa Esperança, desviando para nascente e continuando pela Alameda dos Oceanos, tal como no Traçado de Referência.
ALTERNATIVA 3

## Slide 20
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
IMPLANTAÇÃO DO CANAL EM CADA TROÇO
Troço 3 – Santa Apolónia / Viaduto da Av. Infante Dom Henrique
Troço 3 - Secção transversal Tipo – Santa Apolónia/Viaduto – Solução única
Troço 4 – Viaduto da Av. Infante Dom Henrique
Troço 4 - Secção transversal Tipo – Viaduto – Solução única

## Slide 21
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
Troço 5 – Av. Infante Dom Henrique – Xabregas/Braço de Prata
Troço 5 - Secção transversal Tipo – Traçado de referência e alternativa 3
Troço 5- Secção transversal Tipo – Alternativa 2
IMPLANTAÇÃO DO CANAL EM CADA TROÇO
Troço 5 - Secção transversal Tipo – Alternativa 1

## Slide 22
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
IMPLANTAÇÃO DO CANAL EM CADA TROÇO
Troço 6 – Loteamento Prata/ PP da Matinha
Troço 6 - Secção transversal Tipo – Traçado de referência e Alternativa 2
Troço 6 - Secção transversal Tipo – Alternativa 1

## Slide 23
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
IMPLANTAÇÃO DO CANAL EM CADA TROÇO
Troço 7 – Alameda dos Oceanos
Troço 7 - Secção transversal Tipo – Rotunda Expo 98 / Porta do Mar
Troço 7 - Secção transversal Tipo – Porta do Mar/Rotunda da Argentina

## Slide 24
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
IMPLANTAÇÃO DO CANAL EM CADA TROÇO
Troços 8 a 11 – Alameda dos Oceanos / Alameda dos Oceanos Norte
Troços 8 a 11- Secção transversal Tipo - Traçado de Referência e Alternativa 1 – Alameda dos Oceanos
Troços 8 a 11- Secção transversal Tipo – Traçado de Referência. Alternativa 1 e Alternativa 3 - Alameda dos Oceanos Norte

## Slide 25
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
IMPLANTAÇÃO DO CANAL EM CADA TROÇO
Troços 8 a 11 – Av. Dom João II
Troços 8 a 11- Secção transversal Tipo - Alternativa 2 e Alternativa 3 – Avenida D. João II
Troços 8 a 11- Secção transversal Tipo - Alternativa 2 – Avenida D. João II Norte

## Slide 26
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
IMPLANTAÇÃO DO CANAL EM CADA TROÇO
Troço 12 – Rotunda da Colômbia /Parque Tejo
Troço 12- Secção transversal Tipo – Traçado de referência, Alternativa 1 e Alternativa 3 – Passeio Heróis do Mar
Troço 12- Secção transversal Tipo –Alternativa 2 – Via do Oriente

## Slide 27
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
PLATAFORMA DE VIA
A plataforma de via será constituída por via embebida em laje de betão armado.
A laje é implantada sobre vias rodoviárias existentes, com algumas alternativas de traçado a atravessar zonas de antigos armazéns ou de antigas vias ferroviárias. Admite-se que os solos de fundação são compatíveis com a fundação direta da laje de via.
Nas zonas onde a prospeção geotécnica revele que os materiais não asseguram as condições para a fundação direta, poderá ser necessário optar pela fundação indireta da laje por estacas ou micro estacas.
Secção Tipo da Laje de Via

## Slide 28
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
ESTAÇÕES – PLATAFORMAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS
Perfil transversal tipo em via dupla
Perfil transversal tipo em via simples
No projeto da linha de elétrico 16E, entre Santa Apolónia e o Parque Tejo, está prevista a construção de 17 estações à superfície.
A execução das estações não apresenta dificuldades relevantes do ponto de vista estrutural e construtivo, sendo constituídas por cais de embarque, cobertura, e estão localizadas em zonas de traçado linear.

## Slide 29
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
OBRAS DE ARTE
Viaduto de Santa Apolónia (Avenida Infante Dom Henrique)
Para a implantação do novo canal sobre o viaduto de Santa Apolónia (Avenida Infante Dom Henrique), foi realizado um Estudo de Viabilidade, com três cenários.
No cenário 1 é mantido o viaduto existente, podendo ser ampliado para o lado do rio.
Nos cenários 2 e 3 o viaduto é demolido e substituído por um novo.
A viabilização da futura expansão para a Av. Mouzinho de Albuquerque implica que o canal do elétrico seja implantado do lado do rio.
A decisão sobre o alargamento envolverá o dono da infraestrutura, a CML e dependerá da acomodação nos objetivos de mobilidade da cidade, a simples redução do número de faixas de rodagem, ou a necessidade da sua manutenção.

## Slide 30
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
OBRAS DE ARTE
Desnivelamento da Praça do Venturoso
A Praça do Venturoso é formada por uma rotunda alongada, que permite o cruzamento desnivelado da Av. D. João II com a Av. da Boa Esperança através de duas obras de arte localizadas sob a curva sul e na curva norte da rotunda.
Para permitir a linearidade do traçado dos dois canais do elétrico de via simples e minimizar os constrangimentos à circulação na Praça do Venturoso, é necessário estabelecer uma plataforma de cada lado da Av. Dom João II no interior da rotunda, até aos alinhamentos dos muros das rampas.
Viaduto da Avenida Marechal Gomes da Costa
Todos as alternativas de traçado pressupõem a demolição do atual viaduto da Av. Marechal Gomes da Costa, a realizar no âmbito do Plano de Pormenor da Matinha.
Nas alternativas 1 e 3, o traçado do elétrico sobrepõe-se em planta à rampa de acesso para o viaduto. Necessária a demolição do muro e rampa nascente, mesmo que o resto do viaduto venha a ser demolido em fase posterior.

## Slide 31
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
OBRAS DE ARTE
Pórtico da Nacional (Avenida Infante Dom Henrique)
Passadiço da Torre da Refinaria (Porta do Mar)
Ponte Vasco da Gama
A localização dos apoios do Pórtico da Nacional, do Passadiço da Torre da Refinaria e da Ponte Vasco da Gama foram condicionantes para o traçado em planta do canal do elétrico.

## Slide 32
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
PARQUE DE MATERIAL E OFICINAS (PMO)
A instalação do novo PMO localiza-se junto à Rotunda da Colômbia, sob a Ponte Vasco da Gama, sendo comum nas diversas alternativas.
A superfície total é de 3,1 ha, com possibilidade de construção faseada de acordo com as exigências da operação, nomeadamente expansão da frota e intensificação da frequência.
Layout do PMO do Parque das Nações

## Slide 33
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
PARQUE DE MATERIAL E OFICINAS (PMO)
PMO - Vista 3D – Vista sentido sul
PMO - Vista 3D – Vista sentido norte

## Slide 34
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
ESTALEIROS/ ÁREAS DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA
Estaleiros na Avenida Infante Dom Henrique (IDH):
  Estaleiro 1 – Zona ajardinada do LIDL (1.072 m2);
  Estaleiro 2 – área no antigo ramal da Matinha (1.797 m2);
Estaleiro da Matinha – área destinada à Basílica de Lisboa (14.076 m2);
Estaleiro Geral – área parcial do PMO (9.559 m2).
Para a execução do Projeto estão previstas as seguintes zonas para utilização como estaleiro/áreas de ocupação temporária:
Localização dos estaleiros/Parques de materiais propostos

## Slide 35
Localização dos estaleiros/Parques de materiais propostos

## Slide 36
04 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
FASEAMENTO DO PROJETO
3º Trimestre 2027
2025-2026
Conclusão da avaliação de impacte ambiental e contratação do projeto
Programa base
3º Trimestre 2027
2026-2027
Execução do projeto
Datas Indicativas para a extensão do serviço de elétrico rápido ao Parque do Tejo – 16E
3º Trimestre 2027
2028-2029
Obras de construção
Início da Construção
3º Trimestre 2027
2029
Entrada em operação da linha 16E

## Slide 37
05 METODOLOGIA E FASEAMENTO DO EIA
  Realizado de acordo com os requisitos legais e normas aplicáveis.
  Envolvimento de uma equipa de especialistas nas diversas matérias avaliadas.
  Definição da área de estudo e escalas de trabalho.
  Consulta às entidades, para solicitação de informação.
  Análise dos elementos de projeto e outra informação base.
  Caracterização Ambiental e Avaliação de Impactes.
    Levantamento e análise de informação temática.
    Realização de diversos trabalhos de campo e medições.
    Produção de cartografia temática.
    Sistematização das principais ações de projeto e identificação e avaliação dos impactes negativos e positivos do projeto, com base em critérios de avaliação pré-definidos.
  Identificação das Medidas de Minimização e compensação a adotar e proposta de Programas de Monitorização.
METODOLOGIA DO EIA
  FATORES AMBIENTAIS
  Muito Importantes
  Ordenamento do Território e Condicionantes (biofísicas, urbanísticas e servidões)
  Ambiente Sonoro (Ruído e Vibrações)
  Património Cultural
  Componente Social/Socioeconómica
  Importantes
Padrões de Ocupação do Solo
Paisagem
Alterações Climáticas (Mitigação e Adaptação)
  Pouco Importantes
  Clima
  Solos e Capacidade de Uso dos Solos
  Qualidade do Ar
  Geologia e Geomorfologia
  Recursos Hídricos (Superficiais e Subterrâneos)
  Saúde Humana
  Sistemas Ecológicos

## Slide 38
06 AVALIAÇÃO AMBIENTAL
BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
zona predominantemente urbana, com elevada densidade populacional e de edificado, essencialmente residencial, de serviços e de equipamentos públicos e privados, sendo atravessado por importantes artérias de circulação rodoviária de tráfego relevante.
Subsistem ainda, de forma esporádica, áreas expectantes e desocupadas.
Existência de vários Planos de Pormenor (PP) e Planos de Urbanização (PU).
Presença de elementos patrimoniais classificados. Zona de grande Sensibilidade arquitetónica e arqueológica.
Desenvolvimento do traçado para oriente em canais dedicados em ambos os lados da Av. Infante Dom Henrique (lado terra e lado rio).
Viaduto da Av. Infante Dom Henrique / Av. Mouzinho de Albuquerque.
Porta do Mar, vista no sentido da Av. Marechal Gomes da Costa.
Av. Dom João II, ligação pedonal superior entre Gare Oriente e Centro Comercial Vasco da Gama.

## Slide 39
06 AVALIAÇÃO AMBIENTAL
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
= Efetuada a análise ao nível dos IGT
(de âmbito nacional, Regional e municipal)
PDM - Planta de Qualificação do Espaço Urbano
A área do projeto corresponde a solo urbano incluído maioritariamente na categoria Espaços consolidados, e classificado, no que respeita à qualificação do espaço urbano, como Espaços de uso especial de infraestruturas.
A faixa em análise abrange também outras tipologias, sobre as quais o projeto se estende em alguns locais, que se dividem em função do grau de urbanização do solo e de consolidação morfotipológica.
A Planta de Ordenamento, para além da i. Planta de Qualificação do Espaço Urbano, encontra-se, ainda, desagregada nas seguintes Plantas:
Planta da Estrutura Ecológica Municipal;
Planta do Sistema de Vistas;
Planta de Riscos Naturais e Antrópicos I;
Planta de Riscos Naturais e Antrópicos II;
Planta das Condicionantes de Infraestruturas;
Planta de Acessibilidades e Transportes.
Notes: Estrutura Ecológica Municipal: atravessamento de elementos da Estrutura Ecológica Municipal de Lisboa, nomeadamente do corredor estruturante Arco Ribeirinho; atravessamento do Sistema Húmido e do sistema de transição fluvial-estuarino (praticamente em toda a extensão do traçado de referência e alternativas).
A Alternativa 1 (Troço 6, onde diverge do Traçado de Referência) interfere com Espaços Verdes (elementos da Estrutura Ecológica Integrada), nomeadamente com o Parque Ribeirinho Oriental, dado que são áreas cujas características naturais, culturais, paisagísticas e urbanísticas devem ser preservadas e valorizadas, de modo a assegurar um conjunto as funções de equilíbrio ecológico no meio urbano e o apoio a atividades de recreio e lazer da população (art.º 14.º do Regulamento do PDML).
Áreas de vulnerabilidade a inundações moderada, elevada e muito elevada: devem ser considerados os resultados de estudos de especialidade de hidrogeologia a realizar especificamente para avaliação da viabilidade da sua materialização.
Vulnerabilidade sísmica dos solos: nas áreas de risco sísmico elevado e muito elevado devem ser aplicadas medidas de resistência estrutural antissísmica, suportadas por estudos geológicos, hidrogeológicos e geotécnicos.

## Slide 40
06 AVALIAÇÃO AMBIENTAL
Conclui-se pela compatibilidade entre a implantação do projeto e as Normas aplicáveis decorrentes do Regulamento do PDM de Lisboa, uma vez que não são identificadas quaisquer disposições que interditem a construção do projeto, devendo ser, no entanto, respeitada, a legislação específica/regimes jurídicos.
Acresce o princípio geral, como disposto no n.º 3 do art.º 37.º, transversal às várias categorias:
“Em todas as categorias ou subcategorias de espaço, sem prejuízo dos regimes legais aplicáveis:
a) É admitida a construção e ampliação de infraestruturas, de equipamentos e de instalações afetas à defesa nacional e à proteção civil, assim como escavações arqueológicas e obras de valorização do património cultural” […].
Este princípio geral garante, a priori, a possibilidade de atravessar qualquer uma das categorias e subcategorias abrangidas.
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

## Slide 41
06 AVALIAÇÃO AMBIENTAL
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Planos de Urbanização (PU) e Planos de Pormenor (PP) em VIGOR
PU | Plano de Urbanização da Zona de Intervenção da EXPO 98 (1)
 | Plano de Urbanização do Vale de Santo António (14)
PP | Plano de Pormenor da Matinha (22)
 | PP1 - Zona Central, Plataforma Panorâmica (5)
 | PP2 - Zona do recinto da Expo 98 (4)
 | PP3 - Zona Sul da Expo 98 /Avenida do Marechal Gomes da Costa (3)
 | PP4 - Zona Norte da Expo 98/ Beirolas (2)
 | PP5 - da Zona de Sacavém (25)
 | PP6 - do Parque Tejo (15)
Admite-se a respetiva compatibilização, sendo que o impacte será naturalmente positivo para as ambições de promoção de transporte público (com beneficiação e reforço da intermodalidade) nestas áreas do território.
PU e PP na Área de estudo
Notes: Embora as propostas possam colidir com os Regulamentos e demais elementos constituintes dos Planos (todas as soluções propostas entram em conflito com a Estrutura Verde Urbana/Estrutura Verde de Continuidade principal e secundária definida - cortinas de árvores nos arruamentos principais, na zona do Parque das Nações – determinando impactes negativos, potencialmente significativos, mas compensáveis) considera-se que as mesmas não contribuem para a desvalorização do enquadramento paisagístico e a desqualificação do desenho do espaço público, ao ser assegurada a transplantação do arvoredo (como previsto no Programa Base), bem como a obtenção de parecer por parte da Câmara Municipal de Lisboa.

## Slide 42
06 AVALIAÇÃO AMBIENTAL
CONDICIONANTES, SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
Condicionante/Servidão/Restrição | Compatibilidade
Domínio Público Hídrico | Compatibilizado. Não se verifica a ocorrência de quaisquer linhas de água a céu aberto.
Reserva Ecológica Nacional (REN) | Afetação diminuta de 0,38 ha (Alternativa 2/2A) da tipologia “Cursos de água e respetivos leitos e margens” (Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre) O canal do Elétrico desenvolve-se acompanhando os traçados das rotundas/rede rodoviária existente, em zonas atualmente impermeabilizadas e/ou intervencionadas, pelo que os usos e as ações decorrentes da implantação das infraestruturas previstas no projeto não colocam em causa as funções que precederam a sua classificação/proteção.
Equipamentos – Defesa Militar (Servidão Militar Aeronáutica da Base Aérea n.º 6 do Montijo e Servidão Militar Aeronáutica do Depósito Geral de Material da Força Aérea em Alverca) | Compatibilizado
Infraestruturas (Abastecimento de Água e Drenagem das Águas Residuais, Gasoduto, rede elétrica, rede rodo e ferroviária, Aeroportos e Aeródromos, Marcas de nivelamento da RNGAP) | Compatibilizado/Compatibilizável
Outras Condicionantes: | 
Arvoredo Urbano não Classificado | Existem vários eixos arborizados/alinhamentos arbóreos na área de intervenção do projeto, destacando-se os eixos arborizados principais da Av. Infante Dom Henrique, Av. Dom João II e Alameda dos Oceanos. Existe a necessidade de parecer favorável emitido pela Câmara Municipal de Lisboa.
Área de jurisdição da Administração do Porto de Lisboa (APL) | Na área de jurisdição da APL todas as operações urbanísticas encontram-se sujeitas a parecer prévio dessa entidade. Deve ser solicitado o parecer prévio.
Notes: RNGAP - Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão
Traçado de Referência:
• 117 árvores a transplantar (67em função do elétrico, 50 em função da rodovia);
• 839 árvores a avaliar (555 em função do elétrico, 284 em função da rodovia).
Alternativa 1
• 116 árvores a transplantar (64 em função do elétrico, 52 em função da rodovia)
• 668 árvores a avaliar (384 em função do elétrico, 284 em função da rodovia)
Alternativa 2
• 520 árvores a transplantar (307 em função do elétrico, 203 em função da rodovia);
• 363 árvores a avaliar (359 em função do elétrico, 4 em função da rodovia).
Alternativa 2A
• 187 árvores a transplantar (140 em função do elétrico, 47 em função da rodovia);
• 366 árvores a avaliar (357 em função do elétrico, 9 em função da rodovia).
Alternativa 3
• 214 árvores a transplantar (162 em função do elétrico, 52 em função da rodovia);
• 932 árvores a avaliar (654 em função do elétrico, 278 em função da rodovia).

## Slide 43
06 AVALIAÇÃO AMBIENTAL
AMBIENTE SONORO (Ruído e Vibrações)
Aumento temporário dos níveis sonoros nos locais mais próximos da Obra, ainda que a área atravessada apresente já níveis de ruído elevados.
Na fase de operação (modelação), considerando-se a velocidade de circulação de 25 km/h, prevê-se a ultrapassagem dos limites acústicos legais (em todos os traçados alternativos) na Zona Tranquila existente (Recetores Sensíveis R049 e R051 [Lden ≤ 55 dB(A); Ln ≤ 45 dB(A)]).
Será possível a regularização através de medidas típicas:
redução de velocidade de circulação, o que deverá ser devidamente analisado na fase de Projeto de Execução/RECAPE, considerando a emissão sonora efetiva do veículo e o efeito do ruído de ares condicionados e afins, para baixa velocidade.
Ruído
Mapa de Ruído desenvolvido para o Traçado de Referência para o Indicador Lden
Mapa de Ruído desenvolvido para o Traçado de Referência para o Indicador Ln
Notes: Ruído: 8 pontos de medição in situ.
Verificou-se, em todos os PM, que a fonte predominante de ruído é do tráfego rodoviário.
Os mapas são da fase de exploração.

## Slide 44
06 AVALIAÇÃO AMBIENTAL
AMBIENTE SONORO (Ruído e Vibrações)
Vibrações (ambiente vibrátil)
As medições in situ, revelaram velocidades de vibração relativamente reduzidas, pois o traçado atravessa zonas com poucas fontes vibráteis relevantes.
Na ausência de informação detalhada da emissão vibrátil do traçado e veículo a selecionar, fez-se a opção de modelação considerada segura, que conduziu à previsão de necessidade de medidas para recetores típicos a menos de 6 m de distância do traçado:
Recetores a aferir a eventual especial sensibilidade à vibração, e que poderá ser também relevante para a fase de construção:
  Pavilhão do Conhecimento (38°45'42.57"N 9° 5'45.38"W)
  Pavilhão de Portugal (38°46'0.95"N 9° 5'43.88"W).
Recetores com potencial necessidade de medidas:
  Pavilhão do Conhecimento e Pavilhão de Portugal (se se determinar necessidade de proteção devido às vibrações).
  RV03, RV04 e RV06, na Alternativa 2;
  RV01, RV05 e RV06: para a Alternativa 1;
  RV01, RV02, RV03, RV04, RV05 e RV06, para as alternativas menos favoráveis.

## Slide 45
06 AVALIAÇÃO AMBIENTAL
IMPACTES MAIS RELEVANTES
Os principais impactes negativos originados pela construção consistem em:
A alteração/intrusão visual - desorganização da paisagem decorrente da presença e movimentação de elementos estranhos necessários às operações de construção;
Necessidade de transplante de exemplares arbóreos (destacando-se os eixos arborizados principais da Av. Infante Dom Henrique, Av. Dom João II e Alameda dos Oceanos);
Perda direta de lugares de estacionamento, registada na zona do Parque das Nações;
A degradação local da qualidade do ar (emissão de poeiras);
O aumento dos níveis de ruído/vibrações e a eventual perturbação das zonas habitacionais e de atividades económicas, pelo aumento da circulação de veículos e máquinas; e
As alterações temporárias nas acessibilidades (afetação de mobilidade e riscos de segurança).

## Slide 46
06 AVALIAÇÃO AMBIENTAL
IMPACTES MAIS RELEVANTES
Durante a fase de exploração, há a considerar os seguintes impactes Positivos:
  Dado o seu carácter estruturante, este novo eixo de transporte em sítio próprio terá um elevado potencial catalisador para o desenvolvimento das várias operações urbanísticas previstas e reforço da dinamização das atividades económicas;
  Reordenamento urbano e reorganização rodoviária – melhoria das condições existentes de utilização atual do espaço público e transformação da cidade num modelo de mobilidade inteligente, sustentável e inclusiva;
  Melhoria global da rede de transportes públicos da cidade de Lisboa, – com captação muito significativa de novos utilizadores e consequente substituição do TI por TC;
  Melhoria do serviço de transporte público com ligação a outros interfaces – ganhos de tempo e de competitividade económica
  Projeto totalmente alinhado com os objetivos estratégicos, em termos de mobilidade e inter mobilidade sustentável e transportes públicos (particularmente TCSP), definidos em Planos e Programas de investimentos, de âmbito nacional e regional e municipal (PNI 2030, Estratégia Regional de Lisboa – AML 2030 e Plano Metropolitano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMMUS) da Área Metropolitana de Lisboa;
  Contribuição para cumprimento das metas nacionais e regionais de redução GEE e combate Alterações Climáticas - incremento da mobilidade sustentável.
Notes: TCSP – Transporte Coletivo em Sítio Próprio.
O estudo de procura prevê que esta nova linha 16E venha a transportar entre 6,1 e 6,7 milhões de passageiros no ano de abertura, evoluindo para entre 7,5 e 8 milhões de passageiros anuais em 2035.
Estima-se que entre 16 a 18% dos passageiros sejam novos utilizadores de transporte público.
Uma redução em 10% dos tempos de viagem entre o Cais do Sodré e a Cruz Quebrada tem um impacto muito positivo na procura de todo o eixo ribeirinho de elétrico, servido pelas carreiras 15E e 16E.

## Slide 47
07 MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO
Programa de monitorização do AMBIENTE SONORO (Ruído e Vibrações)
Medidas de Gestão Ambiental na fase de obra:
  Implantação e gestão de estaleiros;
  Circulação de máquinas e transporte de materiais;
  Gestão de produtos, efluentes e resíduos;
  Emissões de ruído;
  Acessos à obra e desvios de tráfego;
  Atendimento ao público.
Medidas Específicas para o processo construtivo:
  Salvaguarda dos elementos patrimoniais próximos;
  Preservação máxima dos exemplares arbóreos necessários transplantar.

## Slide 48
08 COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS
Consulta de um painel de 16 elementos
para ponderação dos fatores ambientais
Tendo sida dada maior importância à:
Socioeconomia;
Ambiente sonoro;
Ordenamento e condicionantes.
Avaliação dos impactes para cada fator ambiental
Negativos
Positivos
Com e sem medidas de minimização/potenciação
Notes: Em termos comparativos, apesar das diferenças pontuais entre alternativas, nenhuma solução reverte totalmente o saldo ambiental negativo (fazendo a diferença entre a classificação dos impactes negativos com a classificação dos impactes positivos), sendo o Traçado de Referência a opção mais equilibrada e ambientalmente favorável no contexto global da avaliação.

## Slide 49
09 CONCLUSÕES
Considerando a implementação das medidas de minimização e os programas de monitorização propostos no EIA, e eventuais medidas adicionais propostas pelas entidades com responsabilidades na matéria, é, assim, assegurada a viabilização e compatibilização da execução do projeto com os valores em presença, considerando-se que as soluções alternativas para o Projeto da Extensão do Serviço do Elétrico Rápido ao Parque do Tejo se afiguram ambientalmente viáveis e o processo construtivo totalmente realizável.
A comparação ambiental, territorial e socioeconómica dos Traçados alternativos, identificou o Traçado de Referência como sendo a solução mais favorável, algo natural já que este foi fruto de um processo iterativo, desenvolvido em equipa na procura da melhor solução de traçado.
Nunca descurando as considerações base do projeto
- preocupação com o espaço público, com os modos suaves, com a estrutura verde da cidade, com as infraestruturas enterradas e a interligação com o restante ecossistema de transportes -

## Slide 50
Obrigado/a!